| 4.3 Предприятие–изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранить выявленные дефекты или безвозмездно заменить термопреобразователь при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения и предъявлении настоящего ПС. 5 Свидетельство об упаковывании Термопреобразователь сопротивления ТС__r – К3 –________– __/ ___/ –50 …+180°С –_____х_________ зав. номер (партии) _________ в количестве ______ шт. упакованы в НПК «РЭЛСИБ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документацией. _____________________ _____________________ ______________________ (должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) ______________________ 6 Свидетельство о приёмке Термопреобразователь сопротивления ТС__r – К3 –________– __/ ___/ –50 …+180°С –____х_________ зав. номер (партии) ________ в количестве _____ шт.изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями национальных стандартов, действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации. Начальник ОТК М. П. _______________________ ___________________________ (личная подпись) (расшифровка подписи) ______________________ (год, месяц, число) 7 Сведения о первичной поверке 7.1 Поверка термопреобразователя производится по ГОСТ 8.461–2009. 7.2 Первичная поверка произведена «____» _________ 201_ г. 7.3 Оттиск поверительного клейма Дата продажи «____» _________ 201_ г. ___________________________ (личная подпись) М.П | ОКП 42 1100 Научно–производственная компания «РЭЛСИБ» Г Р С И* № 51307–12 ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСПr / ТСМr – К3 Паспорт РЭЛС.405212.005 ПС Адрес предприятия–изготовителя: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корп. 2, офис 102 тел. (383) 354–00–54 (многоканальный); 236–13–84; 226–57–91 факс (383) 203–39–63 для переписки: 630110, г. Новосибирск, а / я 167 e–mail: www.tech@relsib.com http:www.relib.com *ГРСИ – Государственный реестр средств измерений |
| --- | --- |

| 1 Общие сведения об изделии 1.1 Термопреобразователи сопротивления c чувствительным из платины ТСПr и меди ТСМr конструктивного исполнения К3 (далее – термопреобразователи) предназначены для контроля температуры прессформ и другого технологического оборудования . 1.2 Термопреобразователи выпускаются по ТУ 4211–035–57200730–2011. 1.3 Межповерочный интервал – 2 года. 2 Технические данные 2.1 Технические данные термопреобразователя – в соответствии с таблицей 1. Таблица 1 Характеристика Параметр НСХ по ГОСТ 6651–2009* 50М; 100М; Pt100; Pt1000 Диапазон измерения температуры, °С от минус 50 до плюс 180 Класс допуска * B, С Схема соединений полупроводников * 2–х; 3–х проводная Номининал. температура применения, °С плюс 100 Диаметр монтажной части, D, мм* 4,0 Длина монтажной части, l, мм* 60; 80; 100 Макс. измерительный ток, мА 0,5 Минимальная глубина погружения,l1, мм 13,0 Время термической реакции, с* 12 Степень зашиты корпуса IP54 Материал защитной арматуры ст.12Х18Н10Т Выводы из провода МГТФЭ 3х0,12 / МГТФЭС 3х0.07 Длина присоединительного кабеля, м* 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 – 3–х провод. схема 0,2; 0,5; 1,0– 2–х проводная схема Сопротивление изоляции, МОм не менее 100 при температуре (25±10) °С Средняя наработка на отказ, ч не менее 40000 Средний срок службы, лет не менее 6 * Действительные значения указываются в разделах паспорта «Свидетельстве об упаковывании» и «Свидетельстве о приёмке» | 2.2 Термопреобразователь – невосстанавливаемое и неремонтируемое изделие. 2.3 Габаритные и установочные размеры термопреобразователей – в соответствии с рисунком 1. Рисунок 1 – Термопреобразователи сопротивления ТСПr и ТСМr в конструктивном исполнении К3 3 Комплектность В комплектность поставки термопреобразователя входят: 1) термопреобразователь сопротивления ТСП (М) r–К3 –______ – ______ 1 шт. 2) Паспорт РЭЛС.405212.005 ПС 1 шт. Примечание – Руководство по эксплуатации на термопреобразователь – поставляется по заявке Заказчика. 4 Гарантии изготовителя 4.1 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие термопреобразователя сопротивления ТСПr (ТСМr) – К3 требованиям ТУ 4211–035–57200730–2011 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем ПС. 4.2 Гарантийный срок эксплуатации термопреобразователя – 24 месяца со дня продажи, а при отсутствии данных о продаже – со дня выпуска. |
| --- | --- |